Cronometro

RACCOLTA DATI:

Ogni componente del gruppo esegua 50 misurazioni del tempo di reazione t (pari all’indicazione del cronometro diminuita di 1 s) coprendo l'indicazione dei decimi e dei centesimi di secondo, facendo partire il cronometro e arrestandolo non appena viene visualizzato 1 secondo.

È importante non mettersi nelle condizioni di poter prevedere quando verrà visualizzato l'1; per questo motivo misure consecutive saranno effettuate da operatori diversi a rotazione.

ANALISI DATI (per ogni componente):

- Dividere i 50 valori di tempo misurati t in 10 intervalli uguali.

- Disegnare un diagramma a barre in cui si riportano in ascisse i 10 intervalli di tempo e in ordinate il numero di volte in cui il tempo misurato cade nell’intervallo considerato.

- Calcolare la media aritmetica  e la deviazione standard sperimentale .

- Riportare i valori calcolati di  e di  di ogni componente

- la graduatoria della precisione e dell’accuratezza dei componenti del gruppo.

MISURE IN DC.

# 1) Thevenin

Raccolta dati:

- V0 sia circa 10 V.

- Dal circuito in figura, misurate feq e Req (tra A e B), includendo eventuali errori di inserzione.

- Inserite R e variatela fino a dimezzare il valore letto di V.

- Quando il valore di V è dimezzato, misurate direttamente R.

Relazione:

  - Siano feq e Req tensione e resistenza equivalente di Thevenin di una generica rete. Spiegate la procedura per la misura di feq e Req con un voltmetro ed un amperometro reali, includendo cioè anche gli effetti degli errori di inserzione.

  - Riportate i risultati delle misure di feq e Req (tra A e B) e confrontateli con quelli attesi.

  - Confrontate il valore misurato di R con R* = Req Rv /(Req + Rv) e dimostrate che R* è il valore atteso di R. (Rv = resistenza del voltmetro).

# 2) Ponte di Wheatstone

Raccolta dati:

- Dal circuito rappresentato in figura, variate R fino ad ottenere IDB << 50 μA.

- Misurate direttamente R.

Relazione:

  - Confrontate R con il suo valore atteso considerando e commentando eventuali errori di inserzione.

# Text boxes

B

A